## Slide 1
Проблемы развития производства отечественных
потоковых промышленных хроматографов.
РАЗРАБОТКА И ПРОЗВОДСТВО
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АСУТП
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Докладчик: Председатель Совета Директоров ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Пахомов Андрей Львович.

## Slide 2
О КОМПАНИИ ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
Производственная площадь: 5200 кв. м; Идет строительство +4000 кв.м.
Численность сотрудников предприятия: 200 человек;
Продано: 3 000 приборов с 2004 года/более 1000 предприятий и учреждений;
Комплектация лабораторий «под ключ»;
Производство аналитического и лабораторного оборудования;
Комплексные аналитические решения во взрывозащищенном исполнении;
Производство лабораторной и производственной мебели, металлообработка;
Собственное производство электроники и программного обеспечения;
Год основания 1994;
Офис 200 кв.м в Москве. Разработка стратегических задач, школа по аналитике.

## Slide 3
Лабораторные хроматографы и лабораторная мебель.
Проектирование и предпроектная подготовка лабораторий.

## Slide 4
ПОТОКОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ХРОМОС ПГХ-1000.1» (ИСПОЛНЕНИЕ 1 И 2). МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОНИКИ ХРОМАТОГРАФА
Внедрение многопроцессорной системы позволило создать «хроматограф – компьютер»:
  Диагностика на расстоянии;
  Взаимозаменяемость деталей приборов в течение 16 лет;
  Возможность расширения;
  Совершенствование узлов.
Исполнение 1. |  | Технические характеристики:
 | Детекторы: | Термостат колонок - изотермический
 | ДТП | Несколько типов термостатов
 | ТХД | Колонки микронасадочные, капиллярные
 | ЭХД | 
 |  | Время анализа – 5 минут
 |  | Энергопотребление в рабочем режиме. 80 Вт
Исполнение 2. |  | Электрическое питание: *сеть переменного тока 220 В *либо постоянное напряжение 24 В.
 | Детекторы: | 
 | ПИД | Время выхода на режим 90 минут
 | ПФД | Дозирование газовых проб и жидкостей
 | ДТП | 
 |  | Модульность аналитической и электронной части хроматографа
 | ТХД | 
 | ЭХД | 
 | ПЭД | Области определения: нефтехимия, энергетика, нефтепереработка, газовая промышленность.

## Slide 5
ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА «ХРОМОС ПГХ-1000»
Организация | Задача
Поставлено | 
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (Челябинский центр по поверке газовых счетчиков) 2016-2019 | Прибор находился в эксплуатации в составе поверочной установки для счетчиков газа УРМЦ-10000, аттестованной в качестве рабочего эталона объема расхода газа 1 разряда в Уральском региональном метрологическом центре (УРМЦ). Возврат. Приобретен прибор не соответствующий ТЗ конкурсной документации.
ООО "Газпром трансгаз Москва". КС Донская 2015 | Прибор эксплуатируется в составе однониточной ГИС-500 (ООО НПО Вымпел)
ООО" Газпром трансгаз Москва". КРП-14 | Эксплуатируется в составе узла измерения качества газа
ООО "Коммунальные технологии". Чебоксарская ТЭ | Для измерения компонентного состава природного газа.
ОАО "Волжский оргсинтез" | Контроль качества серосодержащих соединений в технологических газах.
ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" | Поставлены два промышленных хроматографа на анализ природного газа в составе системы измерения качества газа.

## Slide 6
ООО "НПП Авиагаз-Союз+" г. Казань (для ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород«) | Поставлен хроматограф для определения компонентного состава природного газа
ООО "СИБУР Тобольск" | Поставлен хроматограф для измерения состава газа в установке дегидрирования изобутана.
АО"СИБУР-Нефтехим", г. Дзержинск | Поставлено два прибора на анализ контактного газа и товарного пропилена.
ООО "СИБУР-Химпром" г. Пермь | Анализ топливного газа
ООО "СИБУР Тобольск" | Ведется поставка промышленного хроматографа "ХРОМОС ПГХ" на анализ изобутановой фракции.
АО "Воронежсинтезкаучук" | Производство бутадиена, очищенного и неочищенного растворителей
АО «Красноярский завод синтетического каучука»г. Красноярск | Измерение концентрации в трубопроводе бутадиен-газа бутадиена, паров нитрилоакриловой кислоты (НАК) и кислорода
ПАО "Омский каучук" | Измерение водорода
ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА «ХРОМОС ПГХ-1000»

## Slide 7
Ведется поставка | 
ООО "ГСП-Комплектация" для ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Измерения компонентного состава газа в соответствии с ГОСТ 31371 и вычисления физико-химических показателей газа в соответствии с ГОСТ 31369.
ООО "Газпром комплектация" для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Измерение содержания гелия. Готовы к отгрузке.
ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА" | Измерения компонентного состава газа в соответствии с ГОСТ 31371 и вычисления физико-химических показателей газа в соответствии с ГОСТ 31369
ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА «ХРОМОС ПГХ-1000»
Планируемые поставки потоковых хроматографов:
ПАО Газпром, ПАО Роснефть, ПАО Газпромнефть, ПАО Транснефть, ПАО Сибур, Добывающие предприятия нефти, НПЗ, ООО ГазпромПереработка, др..
Перспектива: Поставки приборов за рубеж.

## Slide 8
CХЕМА РАБОТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОКУПКИ ПОТОКОВЫХ ХРОМАТОГРАФОВ
Отбор проб
Полноценное исследование проб заказчика на масс-cпектрометре и хроматографах «Хромос»
Предоставление на конкурс полной расшифровки проб заказчика с примерами хроматограмм
Корректировка технического задания и опросных листов, представленных на конкурс
Формирование правильной аналитической схемы прибора по результатам корректного объекта анализа
Приемка оборудования на базе предприятия-изготовителя с проведением обучения представителей заказчика
Проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ на площадке заказчика
Сравнение результатов анализа с результатами лабораторных испытаний
Круглосуточная поддержка
24/7

## Slide 9
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АНАЛИЗА

## Slide 10
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПГХ.
Потоковый хроматограф выгоднее в 500 раз!!!
Данные ООО ГазпромТрансГаз Екатеринбург.
Хроматограф | Лабораторный газовый хроматограф (ЛГХ) | Промышленный газовый хроматограф (ПГХ)
Цикл анализа | 4-6 часов | 6-10 минут
Затраты: | Капитальные Расходные материалы Заработная плата оператору (лаборанту) Оценка состояния измерений (аккредитация) | Капитальные Расходные материалы
Стоимость одного анализа: | 8000-10000 руб. | 16-20 руб.

## Slide 11: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ:
Разрозненность лабораторного (ОТК и ЦЗЛ) и промышленного (АСУТП и метрологи) контролей.
Нормы (АСТМ, УОП, ГОСТ) отстают от современных требований к качеству готовой продукции и к требованиям проектных решений.
Опросные Листы на закупку не предусматривают всех тонкостей ведения анализа и влияющих факторов.
Устаревшие пробоотборники, способы отбора искажают качественный и количественный состав проб.
Транспортировка и хранение проб до анализа.
Аналитические схемы приборов зачастую просты и нарушают КОРРЕКТНОСТЬ анализа (наложение пиков, неправильная идентификация, отсутствие схем вырезки пиков и комбинации различных колонок) и ДОЛГОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ прибора без снижения метрологических характеристик и проведения работ по ТО приборов.
Соотношение между лабораторными и потоковыми приборами в России 90/10 (за рубежом- наоборот) ввиду дороговизны оборудования.
11

## Slide 12: НЕДОСТАТКИ СТАНДАРТОВ
Арбитражный метод – лабораторный анализ!!!
Нет раздела по применению промышленной хроматографии;
Зачастую отсутствует раздел контроля точности и метрологических характеристик метода/методов;
Отсутствует раздел автоматизации метрологических расчетов. В программном обеспечении имеется возможность изменять данные (градуировочные хроматограммы вставлять, убирать «неугодные точки» градуировочных кривых, «накидывать» десяток хроматограмм вместо 3 из положенных 5 и тд.).
ГОСТы переписаны с 1990-х;
Большинство ГОСТ разработано теми, кто не работает в лаборатории, без понимания рабочих процессов аналитических испытаний, сложность практического применения;
ГОСТы написаны сложным языком, некоторые содержат ошибки в формулах и в тексте.
12

## Slide 13
ПЕРЕХОД ОТ РУЧНОГО ТРУДА К АВТОМАТИЗАЦИИ
!!! Перевес в пользу потокового хроматографа
Промышленный газовый хроматограф (ПГХ)
Преимущества потокового (он-лайн) анализа:
отсутствие влияния человеческого фактора на отбор, транспортировку, хранение и ввод пробы в устройства дозирования лабораторного хроматографа;
возможность внедрения цифровых технологий в аналитический контроль;
низкая стоимость владения и простота обслуживания;
беспристрастность калибровки;
Лабораторный газовый хроматограф (ЛГХ)

## Slide 14: ВЫГОДА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТОКОВЫХ ХРОМАТОГРАФОВ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Паспортизация продукции в облаке;
Получить объективный и беспристрастный вывод о работе прибора;
Поверка прибора в он-лайн режиме;
Внедрение принципов беспристрастности по всем процессам от подготовки к закупке до проверки работы приборов;
Центр компетенции один на всю монополию, и в нем находятся обученные специалисты по работе и ремонту приборов КИП. На предприятиях могут работать и проводить обслуживание рядовые КИПовцы. Снизить издержки на аварийные выезды сервисных инженеров;
Диагностика ремонта заранее;
Гарантированный и беспристрастный контроль за процессом слежения качества продукции.
14

## Slide 15
СХЕМА СБОРА И СДАЧИ НЕФТИ В ПАО ТРАНСНЕФТЬ.
15

## Slide 16
СХЕМА ПРИЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ. Паспортизация на ХОС и ССС он-лайн.
16

## Slide 17
Разработка химико-технологической защиты от коррозии установок НПЗ (работа идет под контролем Министерства Энергетики И Академии наук РФ);
Разработка СКАДа-систем для различных процессов – колонн очистки, сепарации.
РАЗРАБОТКА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК

## Slide 18
ТИПОВАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГАЗА И КОНДЕНСАТА

## Slide 19
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Комплексные решения на базе взрывозащищенного блок-бокса контроля качества.
*Оснащение
Анализатор ртути
Система пробоподготовки
Зонд-испаритель СПГ
ПГХ-1000.1
(исполнение 2.)
ПГХ-1000.1
(исполнение 1.)
*в зависимости от аналитической задачи заказчика.

## Slide 20
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР РТУТИ РА915АМ-ПОТОК
Преимущества:
Потоковый контроль, получение результатов в режиме «ОНЛАЙН»;
Полная автоматизация процесса измерения;
Автоматическое приведение измерений к стандартным условиям;
Автоматическая калибровка;
Высокие метрологические характеристики;
Встроенный компьютер и 10” LED-дисплей с предустановленным ПО.
Низкая стоимость эксплуатации:
Не требует высокой квалификации персонала;
Не требует дорогостоящих систем подготовки пробы;
Благодаря модульной конструкции прост в ремонте и обслуживании;
Низкое энергопотребление;
Гибкое ПО позволяет без труда подобрать оптимальный режим работы;
Автоматический контроль состояния прибора.
Исполнение 1.
Исполнение 2.
Характеристика | Значение
Диапазон измерения массовой концентрации паров ртути, нг/м3 V1 V2 | 1.0…20000 10…120000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений (δ), % V1 V2 Где С- измеренное значение массовой концентрации ртути | 
Давление анализируемого газа на входе, кПа | От 84,0 до 106,7
Относительная влажность анализируемого газа,% при 20 ºС, не более | 99
Расход анализируемого газа на входе, дм3/мин, не менее | 4
Напряжение питания | 220 В, 50Гц
Тип взрывозащиты Исполнение I Исполнение II | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb 1 Ex d e px ib IIC T2 Gb X
Степень защиты оболочки | IP66
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS485, Ethernet, 4-20mA
Температура окружающей среды, ºС | От +10 до +35
Потребляемая мощность, Вт | 150
Вес, кг, не более Исполнение I Исполнение II | 90 50
Габариты, мм (ДхШхГ) Исполнение I Исполнение II | 650х450х337 610x550x230
Характеристика | Значение
Диапазон измерения массовой концентрации паров ртути, нг/м3 V1 V2 | 1.0…20000 10…120000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений (δ), % V1 V2 Где С- измеренное значение массовой концентрации ртути | 
Давление анализируемого газа на входе, кПа | От 84,0 до 106,7
Относительная влажность анализируемого газа,% при 20 ºС, не более | 99
Расход анализируемого газа на входе, дм3/мин, не менее | 4
Напряжение питания | 220 В, 50Гц
Тип взрывозащиты Исполнение I Исполнение II | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb 1 Ex d e px ib IIC T2 Gb X
Степень защиты оболочки | IP66
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS485, Ethernet, 4-20mA
Температура окружающей среды, ºС | От +10 до +35
Потребляемая мощность, Вт | 150
Вес, кг, не более Исполнение I Исполнение II | 90 50
Габариты, мм (ДхШхГ) Исполнение I Исполнение II | 650х450х337 610x550x230

## Slide 21
Анализ нефти на потоке
Онлайн контроль:
Хлорорганические соединения в нефти;
Серосодержащие соединения в нефти;
В разработке другие методики анализов
Преимущества потокового (он-лайн) анализа:
отсутствие влияния человеческого фактора на отбор, транспортировку, хранение и ввод пробы в устройства дозирования лабораторного хроматографа;
возможность внедрения цифровых технологий в аналитический контроль;
низкая стоимость владения и простота обслуживания;
беспристрастность калибровки;
На сегодняшний день для нужд нефтяной и газовой отрасли разработана потоковая системы контроля качества, позволяющей в режиме реального времени осуществлять контроль хлорорганических и серосодержащих соединений.

## Slide 22
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ.
SULFALITE: технология удаления сероводорода и
меркаптанов из углеводородного сырья и воды
Снижение содержания сероводорода и меркаптанов обеспечивается прямым превращением
в нейтральные дисульфиды:
2[о]- + 6 H2S → 3 (SS)2- + 6 H2O (1)
H2O + 4 [о]- + 6 H2S → 3S2O32- + 4[о] H4 (2)
2[о]- + 6 RSH → 3 RSSR + H2O (3)
Не содержит формальдегида и его производных триазинов (не токсичен, не имеет запаха, не горюч,
не образует нерастворимых продуктов реакции);
Вызывает необратимую конверсию сероводорода и меркаптанов;
Средний расход SULFALITE составляет 1-3 ppm на 1 ppm активной серы;
Продукты реакций находятся в водном растворе и выводятся из нефти вместе с подтоварной водой;
Не оказывает негативного влияния на характеристики получаемых топлив;
В отличие от других хим. реагентов, SULFALITE не оказывает негативного эффекта на процессы
нефтепереработки;
Возможность проводить глубокую очистку от сероводорода и меркаптанов
(до 2 ppm остаточного содержания).

## Slide 23
УСТАНОВКА ИСУ (ISCOP). Инспектор приборов, методов, процессов
Installation for the functional study of the composition of oil and oil products
Разработка стандартов;
Проверка приборов по своей системе стандартизации;
Возможность внедрить в проектные решения новые приборы;
Разработка инновационных технических решений;
  НАЗНАЧЕНИЕ:
Выездная поверочная установка;
Имитатор трубы;
Среды – бензин, нефть, нефтепродукты, химреагенты, растворители;
Исследование гетерогенных процессов;
Реактор для приготовления растворов ХОС, ССС, формальдегида и тд.
Разработка методик;
Проверка приборов по методам;
Installation for the functional study of the composition of oil and oil products

## Slide 24
Нефть
Нестабильный газовый конденсат
Сжиженный природный газ
Газ сепарации
Природный газ
УСТАНОВКА ИСУ (ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА УГЛЕВОДОРОДОВ)
Объекты
исследований
Анализ нефти на содержание сероводорода, меркаптанов С1-С2;
Анализ нефти на содержание углеводородов С1-С5;
Анализ нефти на содержание хлорорганических соединений;
Анализ компонентного состава нестабильного газового конденсата, нефтегазовой смеси;
Анализ природного газа на содержание кислорода;
Анализ природного газа по ГОСТ 31371;
Анализ природного газа на содержание сернистых соединений по ГОСТ Р 53367-2009.

## Slide 25
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТОКОЛА
1. Рекомендовать предприятиям совместно с ООО ХРОМОС Инжиниринг составить программы по внесению изменений в проектные решения с применением потоковой (промышленной) хроматографии.
Предприятиям принять во внимание наличие потокового хроматографа ХРОМОС для решения широкого спектра задач газовой отрасли.
Сформировать план совместных работ с ООО «ВНИИГАЗ».
4. Разработать ТУ для органов по сертификации с целью предварительной проверки хроматографов по методам.
6. Разработать программу и внедрить постоянный инспекционный контроль за работой хроматографов.

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
8-800-500-23-39
(8313) 249 -200, 249-300
ОТДЕЛ ПРОДАЖ - sales@has.ru ,
ОБЩИЙ ОТДЕЛ - mail@has.ru, www.has.ru
117342 Москва, ул. Бутлерова, 17, БЦ НЕО ГЕО, офис 3158, 3159
606002, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Лермонтова, 20, корп. 83